| 属性 ： | 外六角螺栓 | 应用： | 需要的场合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸： | 对边S/厚度K | 产地： | 萧山 |
| 依照： | 国标 | 品牌： | 奥展 |

| 备注： | 1、GB5782指半牙；GB5783指全牙，头部位技术尺寸相同； |
| --- | --- |
|  | 2、DIN931指半牙；DIN933指全牙，头部位技术尺寸相同； |
|  | 3、GB1228指钢结构用大六角头螺栓； |  |  |  |
|  | 4、GB30俗称老国标；GB5782/5783俗称新国标。 |  |

标准规定了螺纹规格为M3~M64,A和B级的六角头螺栓.A级用于D<=24和L<=10D或L<=150mm(按较小值)的螺栓;B级用于D>24或L>10D或L>150(按较小值)的螺栓
　　外六角螺栓尺寸规格(如图)
　　标记:螺纹规格D=M12,公称长度L=80mm,性能等级为8.8级,表同氧化,A级的六角头螺栓的标记示例
　　螺栓 GB/T5782-86-M12×80
　　国标常用外六角螺栓头部对边尺寸及配合使用的国标扳手
　　螺纹直径\对边尺寸 头部对边尺寸S 套筒扳手 两用扳手 双头开口扳手 双头梅花扳手。
　　外六角螺栓是在螺栓种类里使用最频繁的一种，它所拥有的外螺纹的主要功能是与螺母配合。利用这种螺纹连接方法，使两个零件合为一体。
　　C级的六角螺栓主要使用在表面比较粗糙， 对精度要求不高的钢铁结构机械,设备上。A级和B级的六角螺栓主要使用在表面光洁，对精度要求高的机械设备上。

常州奥展专业生产、销售304  316   12.9级  外六角螺钉

电话：0519-88250859    88250968     传真： 88802273